| Fact Sheet 1 – The Macarthur Resource Recovery Park The Macarthur Resource Recovery Park will be built and operated by WSN Environmental Solutions on their existing Jacks Gully (Narellan) site. It will be the first large scale fully integrated municipal waste management site in Australia. The Park will process recyclables, organics and mixed solid waste from the Campbelltown, Camden, Wollondilly and Wingecarribee council areas. These four councils will be the foundation partners in the Park. All waste brought to the Park will be treated on-site, and generally only recovered products such as recyclables and compost will leave the site. The site will include a number of integrated facilities including: o the EcolibriumTM Mixed Waste Facility designed to process up to 90,000 tonnes of household waste per year; o the EcolibriumTM Organics Facility, a fully enclosed tunnel composting system to process 30,000 tonnes of organic material each year. Mulch and compost produced will be sold through WSN’s “Garden to Garden” brand; o a Materials Recycling Facility (MRF) for sorting up to 30,000 tonnes of recyclables per year; o a Resident “Drop-off Centre” for community members to dispose of small quantities of putrescible and green waste, recyclables and domestic hazardous materials; o a Community Visitor and Education Centre; o a “Revolve Centre” for the sale of recovered items; o a “Clean Up Waste” recovery facility for sorting items collected from councils’ kerbside clean up service; and o a landfill for non-putrescible waste. | Foglio dei fatti1 – il parco recupero risorse McArthur il parco sarà costruito o operato da WSN sul proprio sito Jacks Gully. Sarà il primo grande impianto dell’Australia per il trattamento dei rifiuti cittadini completamente integrato. Il parco processerà i rifiuti riciclabili, organici e misto-solidi dell’aerea dei Consiglio (municipalità ndt) di Campbelltown, Camden, Wollondilly and Wingecarribee Questi 4 Consigli saranno partner fondatori del parco Tutti i rifiuti condotti al parco saranno trattati in loco, e normalmente solo i prodotti recuperati, tipo i riciclabili, lasceranno il sito Il sito includerà le seguenti strutture: la struttura “ECOLIBRIUM” Rifiuti Misti progettata per trattare fino a 90.000 tonnellate l’anno di rifiuti domestici La struttura ECOLIBRIUM sostanze Organiche, un tunnel di compostaggio completante al coperto, progettato per trattare 30.000 tonnellate di materiale l’anno. La pacciamatura e il compost prodotto saranno vendute col marchio “Garden to Garden” di proprietà WSN Un’isola ecologica per i residenti. I membri della comunità potranno consegnare piccole quantità di deperibili, materiale organico, materiale riciclabile e materiali domestici pericolosi Un centro visitatori e di educazione (inteso nel senso nobile di insegnamento NDT) Un “Centro Riciclo” per vendere i materiali recuperati Un impianto di “ripulitura dei rifiuti” recuperati durante la raccolta dei cigli stradali (una sorta di raccolta ingombranti!) Una discarica di materiale non degradabile. |
| --- | --- |
| The Park’s design is based on WSN Environmental Solutions’ EcolibriumTM philosophy of balancing environmental and economic needs and local factors with world-class technologies to create a tailored solution that meets the requirements of the local community. The Macarthur Resource Recovery Park will be built at a cost of around $50 million. Construction is expected to commence in late 2006 and the site should be fully operational by the end of 2008. The contract between WSN Environmental Solutions and the four councils is valued at around $150 million over 15 years. The development will also be good for the local economy, providing between 30 and 50 jobs during the construction phase, and 40 full-time jobs when operational. | il progetto del parco è basato sulla filosofia di WSN di ricercare un equilibrio tra i fattori economici ed ambientali e le peculiarità locali attraverso tecnologie all’avanguardia mondiale per creare soluzioni su misura per le comunità locali il parco MacArthur avrà un costo di costruzione di circa $ 50 milioni i lavori dovrebbero iniziare a fine 2006 e il sito dovrebbe essere pienamente operativo entro la fine del 2008 il contratto tra WSN Soluzioni Ambientali e i 4 consigli (Municipalità ndt) ammonta a circa $ 150 milioni per 15 anni lo sviluppo del parco sarà positivo per l’economia locale in quanto creerà tra 30 e 50 posti di lavoro per la costruzione e 40 posti a tempo pieno per l’esercizio |
| Fact Sheet 2 - The EcolibriumTM Mixed Waste Facility The centrepiece of the Macarthur Resource Recovery Park is the EcolibriumTM Mixed Waste Facility, using world leading ArrowBio technology from the Arrow Ecology Group in Israel. ArrowBio is a proven technology that has been operating in a full-scale commercial plant in Israel for three years and has recently been short listed by the City of New York. The EcolibriumTM Mixed Waste Facility that will be constructed at the Macarthur Resource Recovery Park is designed to process up to 90,000 tonnes of household waste each year and divert around 70% from landfill. At full capacity the Facility is designed to recover enough green energy to power around 2,500 homes, 18,000 tonnes of recyclables, 10,000 tonnes of material that may be used for fertiliser, and treated water. The process begins with a receival and pre-processing unit where large or hazardous items are removed. The second stage uses water to float light items such as plastics away from heavy items such as metals. The organic component of the waste stream is then treated with natural biological processes to produce water, stabilized organic material that may be used for a fertiliser and generate bio-gas that is used to produce enough green electricity to power around 2,500 homes. | Foglio dei fatti 2 – l’impianto rifiuti misti ECOLIBRIUM il cuore del parco è l’impianto rifiuti misti ECOLIBRIUM (gioco di parole tra Ecologia ed Equilibrio, n.d.t) che usa tecnologie leader ArrowBio del gruppo israeliano Arrow Ecology Group ArrowBio è una tecnologia collaudata che ha operato in grande scala sugli impianti commerciali israeliani per tre anni e che hanno riscosso ‘intersse della città di New York. L’impianto Rifiuti Misti Ecolibrium che sarà costruito sul parco McArthur è progettato per trattare fino a 90.000 tonnellate di rifiuti domestici all’anno e di sottrarne il 70% dalla discarica A pieno regime l’impianto produrrà abbastanza energia verde sufficiente per 2500 case, 18.000 tonnellate di materiale riciclabile, 10.000 tonnellate di materiale fertilizzante e acqua trattata. Il trattamento inizia nella sezione ricevimento e pre-trattamento dove vengono rimossi gli oggetti ingombranti o pericolosi Il secondo stadio usa l’acqua che per galleggiamento separa gli oggetti leggeri tipo la plastica dagli oggetti pesanti, tipo i metalli La componente organica della filiera dei rifiuti è trattata con processi biologici naturali per produrre acqua, materiale organico stabilizzato che può essere usato come fertilizzante e per generare bio-gas che serve per produrre energia verde per circa 2.500 case |
| disegno |  |
| The Facility, which is largely enclosed, is designed to minimise odour emissions. Any exhaust air will be passed through a biofilter to further reduce odours. The use of a water-based process reduces the production of volatile organic compounds that are the main causes of odour. | l’impianto che è quasi completamente al chiuso, è progettato per minimizzare gli odori e le emissioni. Ogni spurgo d’aria passerà attraverso un bio-filtro che ne riduce ulteriormente gli odori i processi basati sull’uso dell’acqua, riduce la produzione di componenti organici volatili che sono la causa principale dei cattivi odori |
| The ArrowBio process is designed to capture up to 100% of the biogas that is produced as waste breaks down. This will prevent 23,000 tonnes of greenhouse gas emissions per year – equivalent to taking around 5,000 cars off the road. The Facility will produce more water than it uses, capturing the moisture in the waste to supply the water requirements of the process, and exporting excess water to be used for on-site irrigation purposes. The EcolibriumTM Mixed Waste Facility has a footprint of less than two hectares, so its environmental impact is kept to a minimum. The development will also be good for the local economy, providing between 30 and 50 jobs during the construction phase, and 40 full-time jobs when the EcolibriumTM Mixed Waste Facility and EcolibriumTM Organics Facility are operational. | il trattamento ArrowBio è progettato per catturare fino al 100% dei bio-gas che derivano dalla rottura dei rifiuti (Uso il termine “rottura” perché non me ne viene in mente uno migliore. Per “rottura” comunque devi intendere il processo di fermentazione che degrada la materia organica. Purtroppo non ho un dizionario da poter consultare. NDT) ciò evita l’emissione di 23.000 tonnellate di gas serra all’anno, equivalenti a togliere dalla strada 5.000 autovetture l’impianto produce più acqua di quanta ne usa, in quanto cattura l’umidità dei rifiuti. Parte dell’acqua viene usata per il trattamento e il resto per l’irrigazione. L’impianto Rifiuti Misti ECOLIBRIUM ha un’impronta di meno di 2 ettari, così l’impatto ambientale è minimo. L’impianto avvantaggerà l’economia locale fornendo da 30 a 50 posti di lavoro durante la costruzione e 40 a tempo pieno per l’esercizio |
| Fact Sheet 3 – The EcolibriumTM Organics Facility The EcolibriumTM Organics Facility is a fully enclosed, environmentally controlled tunnel composting system using a proven technology. The Facility will be very similar to the highly successful Port Macquarie composting facility that is used by Hastings Council. Tunnel composting is a simple technology that uses natural decomposition processes in an enclosed, controlled environment. The decomposition process takes place inside concrete tunnels and takes as little as 21 days to produce high quality compost material. | Foglio dei fatti 3- l’impianto organico ECOLIBRIUM L’impianto organico è un tunnel di compostaggio completante al coperto, a controllo ambientale, che usa una tecnologia collaudata. L’impianto sarà molto simile a quello di Port Maquarie, usato con successo dal Consiglio (municipio) di Hasting Il tunnel di compostaggio è una tecnologia semplice che usa il processo naturale di decomposizione, in ambiente chiuso e controllato Il processo di decomposizione avviene all’interno di tunnel di calcestruzzo e in appena 21 giorni produce compost di alta qualità. |
| disegno |  |
| The Facility is designed to process 30,000 tonnes of organics each year. It is anticipated that this will produce around 18,000 tonnes of high-grade compost and mulch that comply with Australian Standards. The plant can be expanded very simply by adding extra tunnels. The EcolibriumTM Organics Facility will process garden organics blended with the organic material produced from the EcolibriumTM Mixed Waste Facility and nutrient rich bio-solids from Sydney Water, The Facility is designed to minimise the impact of odour on the surrounding community by ensuring that composting activities are contained within concrete tunnels. Exhaust air from the tunnels will be passed through a biofilter to remove odours. A strict contamination management program will ensure that unwanted items are kept out of the compost and that the final product will be of a high quality and free of pathogens. | l’impianto è progettato per trattare 30.000 tonnellate di materiale organico l’anno. Si prevede che produrrà circa 18.000 tonnellate di compost e pacciamatura di alta qualità che soddisfa gli standard australiani l’impianto può essere facilmente ingrandito aggiungendo nuovi tunnel l’impianto Organico ECOLIBRIUM tratterà materiale organico proveniente dai giardini mischiato con i materiali organici provenienti dall’impianto Rifiuti Misti ECOLIBRIUM e materiali bio-solidi (cacca???) ricchi in nutrimento, provenienti da Acqua Sidney l’impianto è progettato per minimizzare l’impatto degli odori per le comunità circostanti assicurando che il processo di compostaggio avvenga all’internodei tunnel filtri bio-ecologici filtreranno gli scarichi di aria per rimuovere gli odori rigorosi controlli assicureranno che il prodotto finale sia di alta qualità, libero da corpi estranei e da agenti patogeni |
| Any contamination received at the EcolibriumTM Organics Facility (except hazardous and construction materials) will be transferred to the EcolibriumTM Mixed Waste Facility to undergo further processing and extract more beneficial products. There will be no increase in vehicle movements to the site. | Ogni contaminante che dovesse giungere all’Impianto Organico ECOLIBRIUM (tranne sostanze pericolose e residui dell’edilizia) saranno trasferiti all’impianto Rifiuti Misti ECOLIBRIUM per sottostare ad altri trattamenti ed estrarre altri prodotti utili Non ci sarà aumento di traffico veicolare verso il sito |